Настройка VPN для выхода в Интернет. Windows XP:

Внимание!!! Прежде чем начать настройку VPN, Вам необходимо установить специальный скрипт под вашу систему для правильной работы VPN.

Инструкции по установке скрипта находяться на странице тех.поддержки биллинговой системы по адресу https://bill.aviel.ru/support/vpn.htm

Зайдите Пуск ->Настройка -> Панель управления-> Сетевые подключения. Далее выберите в окне Мастер новых подключений.

В новом окне нажмите Далее.

У вас появиться окно в котором надо выбрать Подключить к сети на рабочем месте. После нажмите Далее.

В новом окне выберите Подключение к виртуальной частной сети) и нажмите Далее.

Введите название соединения AVIEL и нажмите Далее.

Если у вас появилось это окно, то выберите Не набирать номер… и нажмите Далее.

Введите IP-адрес вашего шлюза, и нажмите Далее.

Установите галочку Добавить ярлык подключения … и нажмите Готово.

Для запуска щелкните два раза по соединению AVIEL на рабочем столе.

В новом окне введите Пользователь: "имя вашего компьютера" и Пароль: "пароль".

Установите галочку Сохранить имя пользователя и пароль.

Далее нажмите кнопку Свойства.

В закладке Безопасность снимите галочку Требуется шифрование данных и нажмите ОК.

После этого нажмите кнопку Подключение.

Если Вы не пропустили ни одного пункта в данной инструкции, ввели правильно свой логин и пароль, то Вы можете начать путешествие по Интернету.